ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЬКОНСКОГО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

Месторождения Эльконского урановорудного района расположены на стыке двух крупнейших орфографических единиц Восточной Сибири -  Лено-Алданского плато и Алданского нагорья. 
           Приалданское плато занимает обширную площадь между реками Сугуруунгу-Табар (на западе) и Кене-Салаа (на востоке). На севере оно ограничено р. Алдан на юге граница проходит по верховьям наиболее крупных рек района Элькон и Джелинда. 
            Около 80% площади территории района покрыто лесом. 
            Основные реки района: Алдан, Якокит, Холодная, Б. Ыллымах, Юкунгра, Элькон, Курунг, Русская, Джелинда и их притоки.  Все реки, кроме Алдана, не имеют экономического значения. 
	Обеспечение Южно-Якутского района электроэнергией производится от Чульманской ТЭЦ и Нерюнгринской ГРЭС. 
             В списке объектов культурного наследия, утвержденных Распоряжением правительства РС(Я) №402-р от 24.04. 2008 года, архитектурные памятники, подпадающие под государственную охрану, в районе строительства объектов ЭГМК отсутствуют.

Особо охраняемых природных территорий в районе месторождения нет. Зарегистрированных стоянок общин нет. 
            В связи с предстоящим строительством предприятия по отработке месторождения для оценки современного состояния окружающей среды на территории Эльконского рудного поля в 2007 году институтом ФГУП «ВНИПИпромтехнологии» были выполнены инженерно-экологические исследования (отчет «О результатах инженерно- экологических изысканий на территории Эльконского урановорудного района»). - 
                                       В процессе проведения изысканий были выполнены следующие работы: 
гидрохимическое обследование водотоков, химическая и радиохимическая съемка почвы и донных отложений, радиохимическая съемка водотоков. 
	Исследованиями были охвачены участки территории объекта, отводимые под промышленные здания и сооружения. 
Оценка компонентов окружающей среды территории месторождения проводилась путем сравнения результатов съемки с показателями нормативов, установленных для Российской Федерации. 
	В соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки территории» (1992 г.) и СанПиН 2.1.7.1287-03 для определения современной экологической обстановки на территории Эльконского месторождения произведена оценка по суммарному показателю химического загрязнения (Zс) на основе результатов обследования. 
             Суммарный показатель загрязнения Zс на обследованной территории объекта находится в предела от 1,6 до 309,3, что означает категории загрязнения: от “чистой” (Zс≤1) до “чрезвычайно опасной” (Zс >128). 
Природные водотоки, протекающие через территорию урановорудного района, чистые, прозрачные, обладают низкой минерализацией, вода относится к категории «очень мягкой» и «мягкой».

Вода в природных река и ручьях нейтральная, водородный показатель рН: 6,6 – 7,2. Вода ручьев которые выходи из штолен, шахт и из под отвалов обладает слабокислой реакцией: рН = 5,4 -  6,6, содержание основных ионов в воде водотоков низкое. Особенностью природных водотоков является повышенное содержание железа, содержание ртути в воде находится на уровне или выше ПДК, в некоторых

пробах отмечается повышенное  содержание                  Предварительный график  добычи урана

мышьяка, свинца и цинка.

Содержание урана в воде природных водотоков 0.1 мг/л при уровне вмешательства для питьевой воды - 0,25 мг/л.

Высокое содержание мышьяка и кадмия в почвенном покрове территории площадок отвалов (Аs— 1,66—8,51 мг/кг, Сd— 1,32—8,54мг/кг). 
Среднее содержание ртути, меди, никеля, свинца, цинка на территории площадок отвалов на уровне или ниже допустимых значений. 
В зоне горного отвода мало территорий, затронутых хозяйственной и промышленной деятельностью, почвенный покров содержит тяжелые металлы на уровне фоновых значений, за исключением мышьяка и кадмия. Содержание нефтепродуктов в почвенном покрове на всей территории от 6,7 мг/кг до 835,9 мг/кг. 
              В донных отложениях природных водотоков содержание Нg, Ni, Рb, Со, Zn и нефтепродуктов ниже величин ПДК за исключением р. Элькон и руч. Распадистый. Содержание нефтепродуктов от 10 до 645 мг/кг. 
               К относительно чистым” участкам по содержанию тяжелых металлов в донных отложениях на территории Эльконского месторождения можно отнести: р. Курунг, р. Джелинда, - руч Непроходимый, руч. Безымянный.

Содержание U-238 в почвенном покрове и донных отложениях по всей территории от 10 мг/кг до 1900 мг/кг. 
            На территории проектируемых промышленных площадок содержание естественных радионуклидов находится на уровне фоновых значений. Имеющиеся повышенные фоновые содержания по ряду химических элементов являются природной аномалией, не суммирующиеся в последующем с проектными решениями, учитывающими данный фактор. 
             Институтом прикладной экологии Севера (г. Якутск) в 2009 г выпущен отчет по научно-исследовательской работе «Комплексные экологические исследования в районе строительства Эльконского горно-металлургического комбината в Алданском районе Республики Саха (Якутия)., в котором приводятся данные проработки фондовых материалов и результаты проведенных исследований в районе планируемого строительства, на прилегающих территориях и в ближайших населенных пунктах. 
             Для обеспечения экологической безопасности строительства комбината продолжается горно-экологический мониторинг по специальной программе, что является реализацией условий лицензионного соглашения. В соответствии с лицензионным соглашением, на базе месторождений Эльконского рудного поля планируется строительство уранового горнодобывающего и перерабатывающего производства с инфраструктурой. 
              На проектируемом предприятии добыча руды будет осуществляться подземным способом. 
              На каждом рудничном поле предусматривается создание трех промплощадок: центральной - для размещения поверхностных сооружений общерудничного значения (стволов, административно-бытовой корпус, сооружения ремонтно-механического  и складского хозяйства, сооружения энергетического хозяйства и т.д.) и двух промплощадок на флангах для размещения поверхностных сооружений вентиляционных стволов. Производительность по добыче руды каждого рудника 1600 тыс. т/год. 
Общий срок отработки запасов составляет 46 лет. На 39 году добычных работ по рудной зоне в отработку подключаются запасы рудника 4, срок отработки запасов рудничного поля рудника  4 составляет 45 лет.

При полном развитии перерабатывающих мощностей выпуск готовой продукции - закисиокиси урана, в пересчете на уран, составит 5000 т в год. Планируется выпуск попутной продукции -  золото- серебряного сплава в количестве до 10 т/год. 
            В будущем планируется добыча и переработка молибденсодержащей руды в количестве 1600 тыс. т/год с получением парамолибдата аммония. 
            В состав основных сооружений проектируемого предприятия входят: площадки рудников и вентстволов с наземными сооружениями, вахтовые поселки, рудоперерабатывающий комплекс с известковым хозяйством и вспомогательными сооружениями и службами, гидротехнические сооружения, сернокислый завод, хвостохранилиша, очистные сооружения шахтных вод, ж/д станции и разъезды с сопутствующими сооружениями, водозаборы хозпитьевого водоснабжения. 
           Транспортировка готовой продукции потребителю предусматривается железнодорожным транспортом в сертифицированных транспортно-упаковочных комплектах. 
           Основными источниками воздействия на окружающую природную среду при строительстве и эксплуатации горнометаллургического предприятия будут являться:

вентвыбросы из рудников, склады руды, отвалы, площадки рудоперерабатывающего комплекса (РПК), гидротехнических сооружений (ГТС) и сернокислого завода (СКЗ), хвостохранилище, вахтовые поселки, полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) и поверхностного захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), очистные сооружения шахтных и ливневых вод, хозбытовых стоков, технологический транспорт и др. 
            Воздействие на окружающую среду при отработке месторождения, обогащении и переработке руды будет определяться следующими видами:

- нарушение земель и рельефа,

- нарушение почвенного покрова:

- поступлением в окружающую среду загрязняющих веществ с выбросами в атмосферу, сбросами сточных вод, складирование и хранение отходов;

- шума и вибрации - от транспорта, объектов производства, взрывов;

- воздействие на растительность;

- тепла от сброса теплых вод, вентиляции, утечки теплоносителей;

- добычей руды;

- визуальных доминант, определяющих характерный облик ландшафта.

          Основными объектами возможного воздействия при реализации намечаемой деятельности будут являться: персонал предприятия, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительность, животный мир, недра, ландшафт. 
          Рудоперерабатывающий комплекс и очистные сооружения шахтных вод в соответствии с ОСПОРБ-99 и рекомендациями ГУЗ ЦГСН-107 (исх. № 1-01-11/1396 от 22.11.2004) по классификации радиационных объектов относятся к III категории с границей санитарно-защитной зоны по границе территории объекта 
Руководствуясь («Временными правилами охраны сооружений, природных объектов и горных выработок на золоторудных месторождениях» (Иркутск, 1996г), исходя из средней выемочной мощности рудного тела m=4 м, определена безопасная глубина разработки запасов, при которой в подрабатываемых сооружениях не вызывают деформаций, превышающих допустимые.  Она составляет 600 м от поверхности. 
           В дальнейшем «Научный центр геомеханики и проблем горного производства» будет привлечен для разработки программы изучения данного месторождения с точки зрения возможных параметров деформации горного массива вмещающих пород при двухкаскадной схеме отработки запасов рудной зоны и районирования рудной зоны месторождения с позиций возможных динамических проявлений горного давления и необходимых мер борьбы с ними. 
В результате разработки месторождения и связанной с этим хозяйственной деятельности возможно техногенное загрязнение и изменение природного ландшафта Для сведения к минимуму негативных воздействий требуется проведение постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды и проведение специальных природоохранных мероприятий как на самом месторождении так и на прилегающих территориях.

Освоение запасов месторождения повлечет за собой изъятие существенных площадей земельных ресурсов. Общая площадь земельного отвода ожидается около 24000 га.
            При добыче и переработке руды выбросы загрязняющих веществ в атмосферу связаны с подземными горными работами с использованием специальных горных машин с дизельными двигателями; транспортировкой руды конвейером и породы автосамосвалами, отвалообразованием; разгрузочно-погрузочными работами, работой дробильно-сортировочного оборудования; операциями по гидрометаллургическому извлечению урана и золота, приготовлением и хранением реагентов и с работой вспомогательных объектов инфраструктуры предприятия: ремонтно-механического завода и мастерских по техническому обслуживанию и ремонту горного и технологического оборудования, автотракторной техники и автомобилей; гаражного хозяйства; технического обслуживания локомотивов и подвижного состава железной дороги; эксплуатационно – ремонтных работ на железной дороге; складов нефтепродуктов и автозаправочных станций; гидротехнических сооружений; транспортировкой грузов и оборудования; перевозкой людей и гаражное хозяйство.

Схема размещения объектов ГМК: 1)Площадка горно-шахтного района. 2)Площадка рудоперерабатывающего комплекса. 3)Площадка предприятий вспомогательных производств..

По результатам проработки варианта с использованием в качестве топлива каменного угля суммарные годовые выбросы предприятия составят 42905,66 т в год (около 60 наименований веществ) 
           На предыдущих общественных слушаниях в 2007 г. было высказано предложение о сокращении выбросов ТЭЦ. 
           В настоящее время принято решение, что ТЭЦ и котельные вместо угля переходят на природный газ с использованием газотурбинных установок для получения тепла и электроэнергии, что кардинально сокращает суммарные годовые выбросы загрязняющих веществ - на величину не менее 9000 т/год -– 20 - 25% (оксиды азота, диоксид серы, зола, оксид углерода, без(а)пирен, угольная  пыль вообще будет отсутствовать).

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Оценка воздействия на атмосферный воздух выбросов, образующихся при эксплуатации предприятия при его полном развитии показывает, что превышений допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны не ожидается практически по всем ингредиентам. 
            Для уменьшения выбросов серы в атмосферу принято решение производить ее поставку в закрытой таре (типа “Биг-бэг”),  что позволит снизить потери и обеспечить величины приземных концентраций  в пределах допустимых значений.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

На площадке проектируемого предприятия будет использоваться вода питьевого и технического качества. 
            В качестве источников воды  питьевого качества будут использоваться водозабор в долине реки Ыллымах, водозабор в долине р. Алдан,  подрусловые водозаборы, расположенные рядом с каждой из промплощадок рудников.
           Снабжение водой площадок рудников, вахтовых поселков при рудниках и площадок вентиляционных стволов предусматривается от собственных подрусловых водозаборов, расположенных в непосредственной близости от промплощадок. 
Для производственно-противопожарного водоснабжения основной промплощадки, сернокислого завода и ТЭЦ будет использоваться очищенная шахтная вод. Качество очищенных шахтных вод будет соответствовать требованиям для сброса в водоемы рыбохозяйственного пользования.

Возможность загрязнения р.Алдан

Общий объем потребления предприятием свежей воды составит 96,82 тыс.м3/сут, из них: воды питьевого качества - 26,96 тыс.м3/сут, воды технического качества - 69,86 тыс.м3/сут.
           Очищенной шахтной воды для технологических нужд предприятия будет использоваться - 65,04 тыс.м3/сут.
           На технологические нужды рудоперерабатывающего комплекса будет использоваться - 17,55 тыс.м3/сут.  оборотной воды из хвостохранилища. 
Хозяйственно-бытовые стоки с площадок в количестве до 19600 м3/сутки будут собираться и поступать на очистные сооружения полной биологической очистки    Очищенные хозяйственные бытовые стоки будут сбрасываться в гидрографическую сеть. Качество очищенных сточных вод будет соответствовать качеству водоемов рыбохозяйственного пользования. 
	Производственные сточные воды с промплощадок совместно с шахтными водами в количестве 14000 м3/сутки поступают на очистные сооружения шахтных вод. 
Поверхностные стоки подаются на очистные сооружения шахтных вод. Ливневые сточные воды с каждой из промплощадок рудников будут направляться на собственные очистные сооружения ливневых вод, расположенные в пониженном месте рядом с каждой промплощадкой.  После очистки и обеззараживания поверхностные стоки направляются в гидрографическую сеть.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Для контроля состояния подземных вод, своевременного обнаружения в них возможного загрязнения и оценки влияния добычи и переработки руды на гидрогеологические условия предусматривается ведение мониторинга подземных вод. Планируется создание режимной сети скважин и организация по ней регулярных наблюдений за уровнем, температурой и химическим составом подземных вод.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

При эксплуатации горно-добывающих и перерабатывающих предприятий образуется большой объем отходов добычи (отвальных пород) и отходов переработки руды (хвостов). 
           Часть объема отвальных пород будет использоваться для строительства и ремонта дорог, вертикальной планировки. 
           В процессе эксплуатации предприятия будут образовываться отходы, связанные с добычей и переработкой руды, работой объектов инфраструктуры предприятия (выщелачивание, автохозяйство, ремонтная механическая мастерская, котельная, склад нефтепродуктов и т.д.).
           Преобладающая часть отходов образуется при производстве подземных горных работ на рудниках (отвальные породы), при переработке руды (хвосты радиометрической сепарации, хвосты сорбционного извлечения урана), при работе очистных сооружений шахтных вод (осадки), а также при работе известкового хозяйства (отходы известняка) и т.п. В общем объеме образующихся в процессе эксплуатации месторождения отходов, перечисленные выше отходы, составят более 99%.

ПОЧВЫ

Воздействие на почвенно-растительный покров будет происходить в течение всего периода намечаемой хозяйственной деятельности, как при строительстве, так и при эксплуатации объекта. Потери почв происходят в случае невыполнения работ по снятию растительного слоя и обеспечению его надлежащего хранения (эрозия кавальеров), физических и химических воздействий в результате выбросов и сбросов, включая аварийные.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Перед началом проведения строительных работ на территориях, отводимых под размещение зданий и сооружений, а так же на вспомогательных участках вырубаются деревья и кустарники,  древесина вывозится, а отходы древесины удаляются с площадок и сжигаются. 
           В результате разработки месторождения возможно техногенное загрязнение, поэтому требуется постоянный контроль за состоянием растительности и проведение специальных природоохранных мероприятий как на самом месторождении, так и на прилегающих территориях с выполнением мероприятий закладываемых в проект рекультивации 
           За пределами земельного отвода негативное воздействие на растительность может происходить только за счет загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от производственных объектов комбината.

Сводная оценка воздействий на основные компоненты 
окружающей среды

ЖИВОТНЫЙ МИР

При освоении месторождения возможно изменение охотничье - промысловой характеристики на территории влияния по следующим причинам: 
-- отчуждение площадей под строительство производственных объектов и объектов инфраструктуры; 
-- появление фактора беспокойства животных: шум работающих машин и механизмов, производство взрывов; 
-- повышение доступности угодий, связанное со строительством дорог. 
           Специалисты Амурского ботанического сада предложили для оценки воздействия в результате прямого и косвенного нарушения рассматривать зону, соответствующую ширине полосы вокруг объекта в 2,5 км., в соответствии с экспертными оценками. 
           Условия проекта предполагают полное уничтожение среды обитания охотничьих животных на некоторых участках в результате строительства рудников, размещения отвалов, размещения основного и сопутствующих производств, строительства хвостохранилищ, строительства временных поселков с подъездными дорогами и т. д. 
           Согласно принятой методике техногенное воздействие на участке разработки месторождения будет разделяться на зону прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира, зону сильного воздействия, зону умеренного воздействия и зону слабого воздействия. 
           Применению цианидного извлечения золота в горнодобывающей промышленности сопутствовала гибель птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий. Гибель животных связывается с употреблением воды из хвостохранилищ и прудов с растворами, концентрация  цианидов в которых превышает 100 мг/л, в особенности там, где другие источники поверхностных вод сильно удалены. 
           Наибольшие опасения связаны с птицами, с их способностью потреблять значительные количества воды относительно их веса, увеличивающую вероятность приема летальных доз, а исключить физическое присутствие которых у опасных водоемов затруднительно по сравнению с животными.

Для данного проекта контакт животных с цианидами может происходить при потреблении воды из хвостохранилища. Концентрация цианидов в прудке хвостохранилища не будет превышать 2 мг/л. На основании долгосрочных наблюдений по смертности водоплавающих птиц в аналогичных условиях (штаты Калифорния, Невада, Юта) установлено, что концентрация цианидов в 50 мг/л расценивается для них как безопасная. Исходя из сказанного маловероятно, чтобы птицы, использующие прудок хвостохранилища для отдыха и питья, испытывали токсические последствия. Для предотвращения присутствия других животных объект будет иметь ограждение.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Снижение уровней воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации предприятия обеспечивается: 
• выполнением природоохранных мероприятий, которые должны предусматриваться проектом; 
• применением технологических процессов и оборудования соответствующего современному уровню развития науки и техники; 
• применение мероприятий по сокращению выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 
• соблюдением персоналом предприятия технологической дисциплины производственного процесса; 
• организацией постоянного мониторинга за состоянием объектов окружающей среды. 
С целью снижения негативного воздействия на объекты окружающей среды будут проводиться следующие мероприятия: 
• вокруг объектов предприятия организованны санитарно-защитные зоны и ограждение объектов от несанкционированного проникновения людей и животных, 
• производственные объекты предприятия размещены в соответствии с требованиями Постановлением Российской Федерация № 1404 «06 утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»; 
• использование очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых, шахтных и поверхностных стоков; 
• организация сбора производственных и бытовых отходов в специальные контейнеры и своевременный вывоз их на специализированные полигоны; 
• устройство нагорных канав, руслоотводов вокруг разрабатываемых территорий; 
• осуществление пылеподавления на складах руды, отвалах горных пород, автодорогах; 
• оснащение оборудования, в котором возможно выделение вредных примесей, местными отсосами с очисткой удаляемого воздуха; 
• заправка горно-транспортного оборудования в специально организованных местах;

• в случае пролива ГСМ, осуществление сбора и вывоза загрязненного слоя почвы в специально отведенные места; 
• соблюдение правил пожарной безопасности в районе проведения работ; 
• проведение рекультивации нарушенных земель.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Гидротехническими сооружениями, создаваемыми при проектировании предприятия по переработке сырья Эльконского месторождения и вспомогательных объектов являются хвостохранилища и накопитель шахтных вод. 
           Хвосты после извлечения урана и нейтрализации поступают в хвостохранилище № 1; хвосты после извлечения золота и обезвреживания -— в хвостохранилище № 2. По хвостохранилищам рассматриваются три возможные технологические схемы, отличающиеся количеством хвостов. Прорабатывается вариант использования хвостов, образующихся после извлечения золота и обезвреженных по содержанию цианидов до уровня ПДК( (предельно допустимой концентрации), в качестве пастовой закладки в отработанные пространства шахты. 
           Для каждого хвостохранилища устанавливается санитарно-защитная зона. Ширина зоны 600 м в нижнем бьефе плотины и 300 м от уреза пруда-отстойника в верхнем бьефе. Предусматривается сеть наблюдательных скважин и система контроля уровня в хвостохранилища и контроля состояния плотин. 
           Рассматривается вариант размещения хвостохранилища в пади реки Делинды на месте ранее проектируемого золошлакоотвала (в результате перехода с угля на газообразное топливо). По предварительным расчетам: высота плотины около 60 метров, длина более 1,5 км. площадь затопления около 3,5 млм.м2. Преимущество варианта: значительная (порядка 20 км) удалённость от р. Алдан и близкое расположение к рудоперерабатывающему комплексу. Оценка возможных аварий (перелив ила частичное разрушение плотины) показывает, что возможно загрязнение участка земли в нижнем бьефе и при оперативном установлении фактора аварии и принятии неотложных противоаварийных мер протяженность участка загрязнения не превысит размеров санитарно-защитной зоны (600 м от плотины).

КОНТРОЛЬ ЗА НАСОСАМИ И ЭРОЗИЕЙ

Для минимизации эрозии и наносов используются следующие методы и приемы: 
• растительность удаляется только с тех территорий, которые будут использованы под строительство объектов: 
• отсыпка откосов служебных и подъездных дорог будет спроектирована таким образом, чтобы предотвратить эрозию почвы. При необходимости будут сооружены дренажные канавы, на нарушенных склонах восстановлена растительность. либо они будут стабилизированы иным образом для сведения к минимуму эрозии; 
• осадки, выпадающие на промышленных площадках, будут собираться и очищаться,  предотвращая тем самым воздействие на водные ресурсы, расположенные ниже по течению; 
• проведение рекультивации. 
           Основными объектами рекультивации будут являться горные выработки и отвалы, участки под производственными зданиями и сооружениями, хвостохранилище.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ВЫБРОСОВ

Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, включающий в себя: гидропылеподавление; очистку вентвоздуха от пылей, аэрозолей и газов. Общее снижение выброса в атмосферу за счет мероприятий составят 333,347 тыс. т в год.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Предусматривается ряд мероприятий, позволяющих предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод: 
1. Очистка шахтных вод, откачиваемых из подземных выработок. 
2. Поверхностные сточные воды перед сбросом в гидрографическую сеть подвергаются очистке до категории рыбохозяйственного пользования. 
З Хозяйственно-бытовые сточные воды со всех промышленных площадок, вахтовых поселков и жилой застройки микрорайона г.Томмот подвергаются очистке до категории водоемов рыбохозяйственного пользования.

4. В проекте хвостохранилища предусмотрен ряд мероприятий, позволяющих предотвратить попадание жидкой  фазы хвостов в окружающую среду:

- устройство цементированной противофильтрационной завесы под зубом плотины, входящей в скальный грунт и предотвращающей попадание хвостовой воды в подземный горизонт;

- устройство дренажа и насосной станции для перехвата и возврата профильтровавшейся воды в хвостохранилище;

- устройство нагорных канав по двум бортам долины ручья Кёне - Салаа для сбора и отвода незагрязненного поверхностного стока с прилежащих территорий.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Мероприятия по защите животного мира и предотвращения гибели его объектов проводятся в соответствии с требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, Утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996г. № 997

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Существующая радиационная обстановка в районе строительства ЭГМК определяется двумя факторами: 
• естественным радиационным фоном; 
• техногенными изменениями радиационного фона в результате горных работ, проводившихся ранее с целью разведки месторождений и сопровождавшихся складированием на поверхности земли породно-рудного  материала.

По данным фоновой съемки естественный радиационный фон района изменяется в пределах от 0,08 до 0,39 мк3в/ч.

В целом, радиационная обстановка, существующая в рассматриваемом районе, не препятствуют реализации проекта по строительству и эксплуатации предприятия по добыче и переработке урановых руд.

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА РУДНИКОВ

Для подземного персонала рудников радиационно-опасными факторами являются внешнее гамма-излучение, внутреннее облучение при ингаляции короткоживущих дочерних продуктов распада (ДПР) радона и долгоживущих радионуклидов (ДРН) ряда урана, присутствующих в рудничной атмосфере. 
           Максимальные (на очистных работах) дозы облучения подземного персонала по каждому из рудников и по всем рудникам в среднем ожидаются не выше предела дозы для персонала группы А по НРБ - 99/2009 (20 мЗв/год). Дозы облучения могут быть снижены при использовании персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
           На других видах горных работ (подготовительные, горнопроходческие и др.) уровни доз облучения персонала следует ожидать не выше, чем на очистных работах.

ВНЕШНЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА РУДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Дозы внешнего облучения персонала ожидаются существенно ниже допустимого НРБ-99/2009 предела дозы для персонала группы А (20 мЗв/год).

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основным путем радиационного воздействия проектируемого предприятия на население является воздействие радиоактивных веществ, выбрасываемых в атмосферу с вентиляционной струей (подземные рудники, рудоперерабатывающий комплекс и др.) и поступающих в атмосферный воздух с не закрытой поверхности радиоактивных материалов (хвостохранилище, ПЗРО и др.).

Результаты расчета рассеяния радиоактивных веществ с учетом суммарного воздействия основных источников выброса показывают, что в пределах расчетной площадки, охватывающей все основные объекты проектируемого предприятия, расчетные значения среднегодовой эффективной дозы облучения населения получены существенно ниже допустимого значения (1 мЗв/год). Максимальное значение (0,324 мЗв/год) зафиксировано в районе площадки хвостохранилища. В пределах площадок проектируемых вахтовых поселков (ВП) расчетные значения дозы облучения населения составляют от 0,04 до 0,11 мЗв/год. 
           Дозы облучения населения, проживающего в г. Томмот и п. Алексеевск ожидаются ниже минимально значимого значения по НРБ - 99/2009 (10 мкЗв/год), населения п. Ыллымах на уровне 10-20 мкЗв/ год.

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА (ГРУППЫ Б)

К персоналу группы Б проектируемого предприятия, согласно НРБ-99/2009, относится производственный персонал, не работающий непосредственно с источниками излучения, но находящийся по условиям работы в сфере их воздействия. Это — работники вспомогательных производств, расположенных в промышленной зоне ЭГМК( (центральные ремонтные механические мастерские, гараж,  котельная, грузовая перегрузочная площадка и др.), или основного производства (руководство. служащие, медперсонал, диспетчеры и др.). 
           Основным путем радиационного воздействия проектируемого предприятия на наземный персонал группы Б, так же, как и на население, является воздействие радиоактивных веществ, выбрасываемых или поступающих в атмосферный воздух.

РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно ОСПОРБ - 99 (п. 5.1.1.), проектируемое предприятие относится к предприятиям, проводящим работы с техногенными источниками излучения, и на него распространяются требования по обеспечению радиационной безопасности при техногенном  облучении.

В период строительства рудников предусматривается размещение отвалов пустых пород общим количеством 6,515 млн. т. Содержание радионуклидов в отвальном материала на уровне кларка, уровни радиационно-опасных факторов на уровне естественного фона.

Для очистки шахтных вод предусматривается строительство очистных сооружений. Технологический процесс очистки шахтных вод по радионуклидам обеспечит выполнение условий (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99), позволяющих осуществлять сброс воды в поверхностные водоемы и водотоки. Сброс неочищенных шахтных вод исключается. Ливневые сточные воды с загрязненных площадок, подотвальные воды, а также жидкие отходы пунктов дезактивации подлежат сбору и отводу на очистные сооружения для совместной очистки с шахтными водами. 
           В урановой руде, промежуточных продуктах, готовой продукции, хвостах переработки руды,  шахтных водах содержание урана - 235 соответствует его содержанию природном уране (≈ 0.71% по массе). В соответствии с действующими нормативами, при таком содержании урана-235 на руду, промежуточные продукты, готовую продукцию, хвосты переработки руды, шахтные воды ограничения по ядерной безопасности не накладываются. 
           При оценке уровней радиационного воздействия проектируемого предприятия на персонал, население и окружающую среду использованы исходные данные по проектируемому предприятию, а также имеющиеся материалы по радиационной безопасности подземных рудников и гидрометаллургического завода ОАО «ППГХО» как объекта аналога.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения радиационной безопасности проектируемого предприятия предусматривается комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по двум направлениям: 
• оценка состояния радиационной безопасности; 
• принятие защитных мер на основе оценки состояния радиационной безопасности. 
           Работы по этим направлениям проводятся планово (при нормальном производственном режиме) и оперативно (в аварийных и экстренных случаях). Радиационная безопасность на объекте и вокруг него обеспечивается за счет: 
• качества проекта:

• физической защиты объекта; 
• строгого соблюдения условий эксплуатации технологических систем и оборудования; 
• наличия системы радиационного контроля; 
• повышения радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения. 
           Радиационная безопасность персонала обеспечивается: 
• ограничением допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям; 
• знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения; 
• достаточностью защитных барьеров, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения; 
• созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ - 99/2009 и ОСПОРБ-99; 
• применением индивидуальных средств защиты; 
• соблюдением установленных контрольных уровней; 
• организацией радиационного контроля; 
• организацией системы информирования о радиационной обстановке; 
• проведением эффективных мероприятий по защите персонала в случае угрозы и возникновении аварии. 
           Радиационная безопасность населения обеспечивается: 
• установлением санитарно-защитной зоны; 
• не превышением допустимых уровней выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду; 
• организацией радиационного контроля в пределах санитарно-защитной зоны, при необходимости, за ее пределами; 
• эффективностью проведения на объекте мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии; 
• своевременным информированием населения о радиационной обстановке.

Необходимым условием обеспечения радиационной безопасности проектируемого предприятия является проведение радиационного контроля в подземных выработках, на объектах поверхностного комплекса и в санитарно-защитной зоне. 
           До ввода предприятия в эксплуатацию будут разработаны и готовы к выполнению планы мероприятий по защите работников и населения в случае аварии, учитывающие радиационные последствия аварий. 
           Оценка воздействия на подземные воды от хвостохранилища выполнена путем расчета миграции химических загрязнителей и радионуклидов с грунтовыми водами и их поступления в р.Алдан. Ввиду недостатка информации по проектируемому хвостохранилищу при оценке использовался консервативный поход, т.е. в расчетах учитывалось максимально возможное загрязнение окружающей среды. 
           Будет осуществляться контроль грунтовых вод, как во время эксплуатации хвостохранилища, так и в постэксплуатационный период. 
Расположение хвостохранилища в зоне многолетней мерзлоты способствует проведению очень эффективной его консервации при рекультивации. 
           Анализ результатов расчета показывает, что сооружение хвостохранилища не вызовет значимого загрязнения  р.Алдан химическими и радиоактивными загрязнителями.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В соответствии с законами РФ ведение горно-экологического мониторинга является обязательным для всех недропользователей, осуществляющих добычу и переработку минерального сырья, а также использующих недра в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории РФ и ее континентального шельфа. 
           Основой для разработки мониторинга являются результаты экологической съемки с внесением дополнений и изменений по результатам оценок и расчетов. 
           Мониторинг проводится в пределах границ горного и земельного отводов, санитарно-защитной зоны. Основными задачами горноэкологического мониторинга месторождения являются: 
• оценка состояния окружающей среды и использования природных ресурсов при эксплуатации месторождения;

• прогноз состояния окружающей среды, вызванного техногенными авариями; 
• разработка рекомендаций по предотвращению или снижению влияния на окружающую среду, рациональному использованию ресурсов и охрану недр; 
• учет запасов полезных ископаемых и их использования. - 
           При мониторинге будет проводиться контроль за качеством атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности, рельефа, недр. 
           Изучение и контроль экологического состояния территории проводится до начала строительства (фоновые значения природных параметров), в процессе (динамика изменения параметров) и после окончания отработки месторождения (результаты антропогенного воздействия). По результатам контроля, при необходимости, принимается решение о проведении дополнительных мероприятий.

КОНТРОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Для  контроля состояния подземных вод, своевременного обнаружения в них возможного загрязнения и оценки влияния добычи и переработки руды на гидрогеологические условия предусматривается ведение локального мониторинга подземных вод. Достижение целей мониторинга планируется путем создания режимной сети скважин и организацию по ней регулярных наблюдений за уровнем, температурой и химическим составом подземных вод.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

На проектируемом предприятии будет разработана программа экологического обучении. Задачей программы является проведение обучения сотрудников в отношении потенциальных экологических проблем, связанных с деятельностью предприятия и мероприятий, которые должны обеспечить защиту объектов окружающей среды. Основными потенциальными темами обучения являются: 
• экологический Кодекс Поведения Работника предприятия: должностная инструкция правил поведения на предприятии, обязательная для ознакомления работников при приеме на работу и соблюдения на всех этапах работы на предприятии. Плакаты с текстом кодекса размещаются в легко обозреваемых местах.

• Осведомленность об экологических проблемах: Весь персонал должен быть ознакомлен с вопросами экологии, которые могут быть связаны с проектом, включая понимание основ местных экосистем, требований, связанных с разрешениями, полученными для проекта,  экологических стандартов и законов и тех аспектов эксплуатации предприятия, которые могут оказывать воздействия на окружающую среду. 
• Инструктаж и обучение обращения с материалами, используемыми в работе: Обучение обращению с ядовитыми материалами проводиться с ограниченным  кругом людей, которые получают специальную подготовку. 
• Сокращение объема отходов и управление отходами. 
           Посещение занятий должно быть обязательным для всех сотрудников и соответствовать требованиям плана и распределению обязанностей. 
Для всех работников предприятия администрация разрабатывает совместно с соответствующими организациями района четкие правила, регламентирующие поведение вахтовых рабочих в период их нахождения на объекте. В этих правилах должны содержаться требования, исключающие браконьерство и занятия запретными промыслами. Там же излагаются нормы экологического поведения, как, например, требования обеспечения режима водоохранных зон. При заключении контракта работник  должен быть ознакомлен с данными правилами и ответственностью за их нарушение. Персонал, постоянно проживающий на объекте, должен выполнять нормы охоты, рыбной ловли, установленные для жителей района.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Строительство производства обеспечит: 
• социальный эффект -  - создание новых рабочих мест, как на самом комбинате и вспомогательных производствах,  так и на сопряженных местных предприятиях (строительство, ремонт дорог, транспортные компании, поставщики материалов и пр.), что обеспечит не только увеличение занятости в регионе, но и потребует привлечения рабочей силы из соседних регионов. Будет организованно производственное обучение с подготовкой технических и рабочих кадров;

• обеспечение работников квалифицированным медицинским обслуживанием, объектами соцкультбыта и части (не работающих вахтовым методом) жильем; 
• экономический эффект -— увеличение притока денежных средств в местные, региональный и Федеральный бюджеты, за счет выплат налоговых платежей, рост благосостояния населения на многие десятилетия.

СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Отработка запасов руд на площадке месторождения с организацией производства по их переработке с развитой инфраструктурой принесет ощутимую выгоду населению района. 
           От создаваемого предприятия будут направляться отчисления в местный бюджет и часть из них на развитие социальной базы района. Строительство и эксплуатация предприятия на базе месторождений Эльконского рудного поля создаст дополнительные хорошо оплачиваемые рабочие места, как в сфере основного производства так и в сфере обслуживания, улучшится транспортное обслуживание района, будет проведен ремонт и строительство дорог. Местные предприятия получат заказы при строительстве и эксплуатации предприятия. 
           Экологическое воздействие производства будет компенсироваться современными техническими решениями, закладываемыми проектом, организационными и  природоохранными мероприятиями с проведением непрерывного мониторинга окружающей среды в течении строительства, эксплуатации и при закрытии объекта.

Расчетная динамика численности персонала на ЗАО

ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Рекультивация является последовательной и неотъемлемой частью работ по добыче и обогащению руды месторождения. Работы по рекультивации планируется выполнять в три стадии: 
• рекультивация, осуществляемая в ходе строительства и после его окончания; 
• рекультивация, проводимая одновременно с проведением горных работ; 
• рекультивация, выполняемая после окончания отработки (снятия объекта с эксплуатации). 
           Предлагаемая последовательность ведения работ по рекультивации позволит в значительной степени смягчить воздействие на окружающую среду последствий проведения горных работ и переработки руды. Площадь, затрагиваемая намечаемой деятельностью может составить до 24000 га.

Основные задачи работ по рекультивации:

• установление стабильной поверхности и условий дренажа, совместимых с существующим окружающим ландшафтом; 
• восстановление почвенного покрова после окончания эксплуатации, сохранение почвенного материала путем снятия плодородного слоя и его складирования для дальнейшего использования; 
• восстановление биотического сообщества совместимого с настоящим и будущим использованием нарушаемых земель. 
детальный проект рекультивации и снятия объекта с эксплуатации выполняется за два года до окончания отработки месторождения на базе материалов эксплуатационного Мониторинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ фактической обстановки по результатам проведенных обследований показывает, что природные факторы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют. 
2. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами при эксплуатации предприятия показывает, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и прилегающей территории не превысят предельно допустимых значений для населенных мест. 
З. В результате отказа от использования угля в качестве топлива и перехода на природный газ суммарные выбросы загрязняющих веществ сокращаются почти на четверть. 
4. Принятые решения исключают загрязнение подземных и поверхностных вод. Очистка всех сточных вод предусмотрена до нормативов рыбохозяйственного значения. Сброс неочищенных сточных и ливневых вод в гидрографическую сеть отсутствует. 
5. Возможные аварийные ситуации контролируемы и последствия могут быть ликвидированы силами служб предприятия. 
б. Вблизи предприятия жилые зоны отсутствуют и воздействие техногенных факторов на население маловероятно. 
7. На предприятии предусмотрена система эксплуатационного и пострекультивационного мониторинга состояния окружающей среды.

8. Радиационная обстановка, существующая в районе строительства Эльконского горно-металлургического комбината, не препятствует реализации проекта по строительству и эксплуатации предприятия по добыче и переработке урановых руд. 
9. Уровни радиационного воздействия на население и персонал, а также уровни загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами в процессе нормальной эксплуатации предприятия и в случае наиболее вероятных аварий ожидаются не выше допустимых значений. 
10. В процессе эксплуатации предприятия ожидается образование газообразных, жидких и твердых радиоактивных отходов. Радиационное воздействие отходов на население, персонал и окружающую среду не превысит допустимых пределов. 
11. На предприятии будет образовываться 1002 т/год твердых радиоактивных отходов (лом металлов, отходы конвейерной ленты и т.п.), а 3360 тыс.т/год хвостов будет направляется в хвостохранилище. Образующиеся осадки из очистных сооружений шахтных вод в количестве 81818 т/год направляется для переработки на рудоперерабатывающий комплекс. 
12. В целом, радиационная безопасность проектируемого предприятия, в соответствии с требованиями нормативных документов, будет обеспечена разрабатываемыми в проекте инженерно-техническими решениями и мерами защиты и строгим их соблюдением в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации предприятия.